Microelectrónica — Teste 11.12.2002

Para todas as perguntas, assuma os parâmetros para a tecnologia CN20 dados em Apêndice.

1. Considere um transistor PMOS fabricado na tecnologia Orbit CN20. Calcule a frequência fT para a qual o ganho em corrente do transistor é igual a 1. Considere VDD=5V e L=2mm.

2. Considere o descodificador de BCD para um display de 7 segmentos da figura.

Na tecnologia Orbit CN20, dimensione a porta em lógica complementar que realiza a função a, de forma que os tempos de subida e descida tr e tf  sejam aproximadamente iguais

calcule o tempo de propagação da porta definido como  onde tr e tf são os tempos de subida e descida entre 0 V e  VDD. Assuma que os transistores, quando ON, estão sempre na zona de saturação. Despreze as capacidades das paredes laterais das junções

Nota: se não fez a) considere .

faça um esboço do layout desta porta. Utilize as regras de desenho seguintes: contacto=, min dist. contacto–contacto=2mm, min dist. contacto–porta=2mm, min poly overlap de zona activa=2mm, min zona activa overlap de contacto=2mm, min metal1 overlap de contacto=1mm, min poço tipo n overlap de zona activa=3mm.

Considere o circuito da figura

Sem simplificar,  desenhe este circuito

em lógica complementar estática

em lógica dinâmica de duas fases no estilo NORA (NO RAce logic)

em lógica dinâmica de duas fases com pipeline de dois estágios

4.  Considere o circuito da figura. Repare que consiste em dois inversores iguais.

Prove que para dois inversores idênticos em cascata, o tempo de propagação do inversor INV1   é minimo quando a razão "a" (ver figura) entre a largura do canal dos transistores PMOS e a dos transistores NMOS é igual a

Notas:

o comprimento L do canal é idêntico para todos os transistores

considere que os transistores quando ON funcionam apenas em saturação

despreze a tensão de arranque VT

as capacidades no nó de saída do inversor INV1 são as capacidades das junções dos transitores do inversor INV1 e as capacidades das portas dos transistores do inversor INV2

APÊNDICE

Assuma os seguintes parâmetros para a tecnologia CN20

transistores nMOS

transistores pMOS