Electrónica II / 2009-2010 mod. 1 / Folha de problemas 6 / P. Stallinga	MIEET 3º ano

Figura 1: Sistema de realimentação negativa. A é o ganho em malha aberta (sem realimentação), β é o factor de realimentação.

a) Determine a relação entre o sinal de entrada e sinal de saída, Af ≡ Vo/Vi.

O amplificador ideal (rin = ∞, e rout = 0) tem um ganho em malha aberta de 105 e tem pólos em 10 Hz, 1 kHz, 100 kHz e 1 MHz.

A realimentação é composto por resistências (elementos passivos sem alterações de fase) e é dado por β = 0,5.

b) Determine o ganho DC.

Determine se o amplificador com realimentação é estável (margem de fase: 45º). Para tal,

c) Faz Bode plots e Nyquist plots e tire conclusões. Para qual gama de frequências o sistema corre o risco de oscilar?

d) Qual é o valor de β para tornar o sistema marginalmente estável?

e) Repita as alíneas a) .. d) com o mesmo sistema com realimentação positiva (veja figura abaixa).

Figura 2: Sistema de realimentação positiva.