| ELECTRONICA II Guia do trabalho 0 – Emissor Comum trab0.doc / trab0.pdf | 0 |
| --- | --- |

Objectivos: Este trabalho tem como objectivos repetir as ideias de Electrónica 1.

Componentos: qualquer transistor npn e resistências como indicado na figura.

- Para os cálculos assume  = 200, VA = 200 V.

Simule em PSPICE e realize no laboratório o amplificador emissor comum (CEA) da figura. Calcule e determine

a) A polarização do circuito (VCE, IC). Usa o quadro abaixo para os calculos.

. .

A tensão DC da saida Vo medida:

O ganho (Av = vo/vi) em tensão do circuito

calculo: .

medido:

A resistência de entrada Rin=vin/iin

calculo: .

medido:

A resistência de saida Rout=vout/iout

cálculo: .

medido:

conclusões:

nomes e dia de entrega: