| ELECTRONICA II Guia do trabalho 1 – Par diferencial 1 sem. 2006-2007 trab1.doc / trab1.pdf | 1 |
| --- | --- |

Objectivos: Este trabalho tem como objectivos a familiarização do aluno com a configuração Par Diferencial observando as carcterísticas principais do mesmo e identificação de possíveis alterações com vista ao melhoramento do seu desempenho. São ainde consideradas fontes de corrente.

Componentos: NPN – 2N2222, PNP – 2N2905, BJT array CA3096.

- Para os cálculos assume  = 200, VA = 200 V.

1. Monte o circuito da figura 1 e ligue os terminais de entrada ao potencial terra.

- Calcule as correntes e tensões de polarização nos diversos pontos do circuito.

- Meça as correntes e tensões de polarização. Compare estes valores com os valores teóricos.

- Meça as correntes de entrada nas base dos transístores.

- Determine a corrente de offset |IB1 – IB2|, a corrente de polarização (IB1+IB2)/2 e a tensão de offset |vo1 – vo2|.

2. Determine o (single-ended) ganho em modo comum, Acm, relativo ao um dos nós de saída vo1 ou vo2, Acm = vo1/vi Recorde que tal ganho pode ser medido aplicando o mesmo sinal a ambas as entradas. Compare este ganho medido com o seu valor obtido teoricamente.

3. Determine o (single-ended1) ganho diferencial, Ad, relativo ao um dos nós de saída vo1 ou vo2. Recorde que tal ganho pode ser medido aplicando o sinal à entrada vi1 e colocando a entrada vi2 ao potencial terra. Compare este ganho medido com o seu valor obtido teoricamente.

4. Determine agora a common-mode rejection ratio, “a relação de rejeição de modo comum” (CMRR):

CMRR = Ad / Acm

Compare este valor com aquele obtido teoricamente, ou seja, usando os valores teóricos Ad e Acm.

5. Substitua os dois transístores discretos pelos transístores do array. Repita as medições efectuadas anteriormente e tire conclusões.

O aumento do CMRR pode ser obtido aumentando a resistência RS. Normalmente este aumento é conseguido substituindo RS por uma fonte de corrente. Na figura 2 mostra-se uma possível fonte de corrente.

A corrente debitada por esta fonte de corrente – I0 – é, assumindo que o  do transistor é rezoavelmente elevado, aproximademente igual à corrente de emissor, IE

6. Substitua RS pelo circuito da Figura 2 e dimensione as resistências por forma a que a corrente do colector seja aprox. 1.4 mA.

7. Calcule a resistência equivalente RS (resistência de saida, ro) da fonte de corrente da figura 2, calcule os vários ganhos, repita as medições efectuadas anteriormente e tire conclusões.

8. Substitua as duas resistências de colector pelos transístores, tal como se ilustra na figura 3, mantendo a fonte de corrente da figura 2. Note que, como o ganho vai aumentar imenso pode ser necessário aplicar sinais com amplitudes muito baixas e também colocar uma resistência de carga RL de modo a poder ser possível a visualização do sinal de saída. Tenha em conta o efeito desta resistência no ganho do amplificador. Comente.

Figura 3: Par diferencial com carga activa

9. Repita as medições efectuadas anteriormente e tire conclusões.

Agora comente:

- Qual a vantagem de usar integrados em vez de transístores discretos?

- Qual a vantagem da fonte de corrente em vez da resistência RS?

- Porquê usamos a carga activa?

Mais informação:

Chapter 6 of Sedra and Smith, Microelectronic Circuits, 4th edition.

Chapter 12 of T.F. Bogart, Electronic Devices and Circuits, 4th edition.

Sebenta de Prof. L. Moura.

Postulate 1: Knowledge is Power.

Postulate 2: Time is Money.

As every engineer knows: Power = Work / Time.

Since: Knowledge = Power,

then Knowledge = Work / Time,

and Time = Money,

then Knowledge = Work / Money.

Solving for Money, we get: Money = Work / Knowledge.

# Thus, as Knowledge approaches zero, money approaches infinity, regardless of the amount of work done

# Footnotes

Note que os ganhos em mode comum e mode diferencial normalmente são definidos com o sinal de saida igual a vo2vo1. Hoje usamos os single-ended ganhos.

Um  elevado implica que, para efeitos de cálculos DC, IE ( IC e IB ( 0 ((1).

# Text boxes

Figura 1: Par diferencial

Figura 2: Fonte de corrente