| ELECTRONICA II Guia do trabalho 2 – Estudo do comportamento de amplificadores com a variação da frequência do sinal de entrada 1 sem. 2006-2007 trab2.doc / trab2.pdf | 2 |
| --- | --- |

Objectivos: Este trabalho tem como objectivos o estudo do comportamento de algumas configurações amplificadroras com a variação da frequência do sinal de entrada.

Componentos: NPN – 2N2222, ou BC547

- Para os cálculos assume  = 200, VA = 200 V. C = 25 pF, C = 8 pF

1 Monte o circuito da figura 1.

- Calcule e meça a corrente (IC) e tensões (VB, VE e VC) de polarização.

- Calcule e meça o ganho do circuito às médias frequências.

- Trace o diagram de Bode do ganho e da fase em funçao da frequência. Comente estas mediçoes.

- Determine as frequências de corte superior e inferior (3dB). Compare estes valores com os valores teóricos.

- Retire CE do circuito. Repita as alíneas anteriores. Comente.

2 Monte o amplificador cascode da figura 2.

- Calcule e meça a corrente (IC) e tensões (VB1, VB2, VE1 e VC2) de polarização.

- Calcule e meça o ganho do circuito às médias frequências.

- Trace o diagram de Bode do ganho e da fase em funçao da frequência. Comente estas mediçoes.

- Determine as frequências de corte superior e inferior (3dB). Compare estes valores com os valores teóricos.

- Compare o circuito com o circuito do Emissor Comum.

3 Monte o amplificador diferencial da figura 3. Dimensione as resistências da fonte de corrente para uma corrente I0 igual a 3 mA.

RC = 3.3 k, RS = 1 k , Vcc = 10 V, Vee =  10 V.

- Meça o ganho do circuito às médias frequências. Compare este valor com o valor teórico.

- Trace o diagrama de Bode do ganho e da fase em função da frequência. Comente estas medições.

- Determine as frequências de corte superior e inferior (3 dB). Compare estes valores com os valores teóricos.

Finalmente, explique:

(1) A funçao de CE no circuito 1.

(2) A vantagem do circuito “cascode” em termos de ganho ou/e largura de banda.

(3) A vantagem do circuito “par diferencial” em termos de ganho ou/e largura de banda.

Mais informação:

Chapter 7 of Sedra and Smith, Microelectronic Circuits, 4th edition.

Chapter 10 of T.F. Bogart, Electronic Devices and Circuits, 4th edition.

Sebenta de Prof. L. Moura.

# Text boxes

RS = 1 k

CS = 10 F

RB1 = 10 k

RB2 = 20 k

RC = 4.7 k

CL = 10 F

RE = 3.3 k

CE = 100 F

RL = 10 k

Vcc = 10 V

Figura 1: Emissor Comum

RS = 1 k

CS = 10 F

RB1 = 8.2 k

RB2 = 8.2 k

RB3 = 20 k

CB = 10 F

RC = 4.7 k

CL = 10 F

RE = 3.3 k

CE = 100 F

RL = 10 k

Vcc = 15 V

Figura 2: Amplificador Cascode

Figura 3: Par diferencial