| ELECTRONICA II Guia do trabalho 3 – Circuitos com amp-ops e realimentação 1 sem. 2004-2005 trab3.doc / trab3.pdf | 3 |
| --- | --- |

Objectivos: Este trabalho tem como objectivos estudar configurações de amplificadores operacionais com realimentação.

Componentos: LM358 e resistências e condensadores

- Para os cálculos assume A = (, rin = (, ro = 0.

1) Schmitt Trigger

- Desenho um Schmitt Trigger com VL = 1 V and VH = 3 V (veja página 4.5 da sebenta).

- Ligue uma onda triangular à entrada e determine o bom funcionamento do circuito. (Use o modo XY do osciloscópio).

- Determine os valores práticos da VL e VH.

2) Oscillador O sinal de saída do circuito da figura 1 é uma onda quadrada (a notar que não tem sinal de entrada). Trace as ondas teóricas de todos os pontos do circuito. Escolhe valores para os componentes da forma de chegar a uma oscilação a uma frequência de 1 kHz. (A alimentação é de (10 V). Implemente o circuito e determine o funcionamento do mesmo. Compare o comportamento experimental com o comportamento calculado.

3) Computador analógico

Faça um circuito baseado em amplificadores logarítmicos, amplificadores exponenciais e op-amps que calcula y = x2. (Nota: xn = exp(n*ln(x)).