Microelectrónica — Exame 15.07.2001

( 12 valores )

1. Implemente o seguinte circuito em lógica complementar:

a) Considere as dimensões do transistor elementar W = 6 (m, L = 2(m.

Calcule o tempo de propagação da porta definido como  onde tr e tf são os tempos de subida e descida entre 0.1 VDD e 0.9 VDD.

Assuma que os transistores funcionam sempre na zona linear e considere os parâmetros para a tecnologia CN20 dados em Apêndice e ainda VDD=5V.

b) Simule o circuito em PSPICE. Use a livraria wcn20.lib.

Verifique o funcionamento correcto do circuito (resposta transiente). Meça os tempos de propagação tr (entre 0V e 0.5 VDD) e tf  (entre VDD  e 0.5 VDD).

Apresente em papel os gráficos obtidos

c) Faça o layout do circuito utilizando o programa LASI.

Utilize as regras de desenho seguintes: contacto=, min dist. contacto–contacto=2mm, min dist. contacto–porta=2mm, min poly overlap de zona activa=2mm, min zona activa overlap de contacto=2mm, min metal1 overlap de contacto=1mm, min poço tipo n overlap de zona activa=3mm.

Apresente em papel o layout realizado

( 8 valores )

2.  Construa em tecnologia CMOS uma RAM dinâmica de  bits.

a) Realize o descodificador 2 para 4

b) Realize a matriz de células de memória

c) Realize o buffer 3-state

d) Realize a lógica de colagem para as linhas RD (read) WR (write) e CS (chip select)

APÊNDICE

Assuma os seguintes parâmetros para a tecnologia CN20

transistores nMOS

transistores pMOS