FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

## Redes de Telecomunicações (2006/2007)

Engª de Sistemas e Informática

Trabalho nº3

Título: IP sobre SDH

Objectivo

- Estudo das técnicas de transmissão de tráfego IP sobre SDH

- Implementação em Simulink de um sistema capaz de transmitir IP sobre SDH

Introdução

Actualmente o tráfego de dados IP (Internet Protocol) é o tráfego dominante na rede de telecomunicações de backbone. Para transportar eficientemente o tráfego  predominantemente IP a rede de backbone SDH (Synchronous Digital Hierarchy) sofreu uma evolução que ficou sendo conhecida como NG-SDH (New Generation SDH). As principais tecnologias que surgiram neste contexto foram [1]: GFP (Generic Framing Procedure), VCat (Virtual Concatenation) e LCAS (Link Capacity Adjustment Scheme).

Especificações

-Tráfego IP proveniente de uma rede Ethernet de 100 Mbit/s

-Pacotes IPv4

-O tráfego IP deverá ser encapsulado utilizando VCat, em contentatores do tipo VC-3 e VC-12.

-As ligações ponto a ponto são do tipo STM-1.

Metodologia

Este trabalho é um trabalho do tipo projecto, o trabalho nº 1 foi um trabalho do tipo demonstração e o  nº 2 do tipo tutorial. Agora o aluno deverá ser ele próprio a elaborar o guia. Deverá seguir os seguintes passos:

1º Passo

Implementar o gerador de pacotes IP. Os pacotes devem de ser gerados aleatóriamente de acordo com um processo de Poisson ou seja o intervalo entre pacotes é uma distribuição exponencial com valor médio de 1 ms.  O tamanho dos pacotes deve de ser uma variavel uniforme com valor mínimo (min) e valor máximo (max), serão testados 3 cenários com: (min=50,max=150), (min=400,max=600) e (min=1200,max=1400).

O programa ‘packet_switch’ que se encontra em anexo pode ser um ponto de partida.

2º Passo

Implementar os sistemas de multiplexagem SDH VC3-STM-1 e VC12-STM-1.

Como ponto de partida pode utilizar o programa SoftTDMVer1.0

3º Passo

Fazer o encapsulamento dos pacotes IP nas tramas SDH.

4º Passo

Medir o desempenho do sistema em termos de eficiência de utilização para os 3 cenários descritos no Passo 1.

5º Passo

Elaborar o relatório justificando as suas opções e as suas conclusões.

Referências

[1] ITU-T G.707/Y.1322, “Network Node Interface for the Synchronous Digital Hierachy (SDH)”.