FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

# Fundamentos de Telecomunicações

# Engª Sistemas e Informática

Título: Probabilidade de erro em sistemas de transmissão digitais banda base

Objectivos:

- Estudar o comportamento de sistemas de transmissão digital banda base para diferentes configurações de receptores digitais.

- O estudo será acompanhado pela medição das probabilidades de erro e visualização dos diagramas de olho do sinal no receptor.

- O trabalho será realizado em matlab

Duração: 2 aulas  (6 horas)

- Considere o sistema digital abaixo representado. As condições apresentadas a seguir manter-se-ão constantes:

Figura 1: Diagrama de blocos do sistema.

- Dados transmitidos: sequência binária aletória de 1000 bits

- Débito binário de dados rb=1 kbit/s

- Código de linha: Polar NRZ (impulsos com  V de amplitude)

- Frequência de simulação (taxa de amostragem): fs=100rb=105 Hz

- Na resolução deverá:

  - apresentar figuras ilustrativas dos sinais nos diferentes pontos do sistema;

  - justificar a implementação dos blocos;

  - medir as probabilidades de erro para diversas potências de ruído do canal e visualizar o digrama de olho no receptor.

### Exercício 1

a)Na primeira fase do trabalho vai ser analisado o comportamento do sistema considerando que o receptor efectua uma simples amostragem do sinal. Uma situação hipotética onde não existe filtro passa baixo no receptor e a potência do ruído do canal é  W. Qual a probabilidade de erro ?

b) Visualize o diagrama de olho na entrada do receptor. Existe algum instante de decisão que minimize a  probabilidades de erro?

c)Calcule as probabilidades de erro teóricas deste sistema para valores de potência de ruído abaixo indicados:

|  | Pe(teórica) | Pe(estimada) |
| --- | --- | --- |
| 0.2 |  |  |
| 0.4 |  |  |
| 0.8 |  |  |
| 1.6 |  |  |

d) Trace o gráfico da Pe versus Potência média do sinal / Potência média do ruído.

### Exercício 2

Neste exercício será incluído um filtro adaptado à entrada do receptor e serão analisadas as melhorias por este introduzidas.

a) Qual será a resposta impulsional do filtro adaptado aos impulsos transmitidos, hopt(t)? Represente-a.

b) Esboçe a resposta do filtro adaptado à sequência de dados 0,1,0,0,1,1.

c) Introduza o filtro adaptado no seu sistema, anule o ruído do canal e observe as formas de onda antes do filtro e após o filtro.

d) Calcule as probabilidades de erro teóricas do receptor com o filtro adaptado e compare com o seu valor simulado.

|  | Pe(teórica) | Pe(estimada) |
| --- | --- | --- |
| 20 |  |  |
| 40 |  |  |
| 80 |  |  |
| 160 |  |  |

Note que como estamos a considerar uma frequência de amostragem fs, todos os elementos do sistema de comunicação terão no máximo uma largura de banda de B=fs/2. (Caso considere desnecessária esta informação pergunte ao seu Prof.)

e) Trace o gráfico da Pe versus Potência média do sinal / Potência média do ruído.

f) Quantas vezes se teria de aumentar a amplitude dos implusos enviados no caso do detector simples (sem filtro) para igualar o desempenho do detector com filtro adaptado?

### Exercício 3

Como última experiência, o filtro adaptado irá ser substituído por um circuito Integrate&Dump e o seu desempenho será comparado com o filtro adaptado.

a)Esboçe a resposta do filtro Integrate&Dump para a sequência de dados 0,1,0,0,1,1

b) Anule o ruído do canal e observe as formas de onda antes e após o filtro.

c) Calcule as probabilidades de erro teóricas do receptor com o filtro adaptado e compare com o seu valor simulado.

|  | Pe(teórica) | Pe(estimada) |
| --- | --- | --- |
| 20 |  |  |
| 40 |  |  |
| 80 |  |  |
| 160 |  |  |

e) Trace o gráfico da Pe versus Potência média do sinal / Potência média do ruído.

c) O desempenho do filtro Integrate&Dump é então equivalente ao do filtro adaptado ?

# Text boxes

Canal ideal

Filtro

Contador de erros

Circuito de decisão

Comparador

Fonte

Binária

Ruído Gaussiano de média nula

Gerador de números

aleatórios